Examen HAVO

2008

tijdvak 1

vrijdag 23 mei

13.30 - 16.30 uur

natuurkunde 1,2

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.

Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen.

Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen

worden.

Als bij een vraag een verklaring, uitleg, berekening of afleiding gevraagd wordt, worden

aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg, berekening

of afleiding ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan

worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

Opgave 1 Doorstralen van fruit

Door bestraling kunnen bacteriën en insecten in voedselproducten onschadelijk

worden gemaakt. De producten blijven daardoor langer houdbaar. Lees het

artikel hieronder.

De houdbaarheid van bijvoorbeeld aardbeien

kan aanzienlijk vergroot worden door de

vruchten na het plukken te doorstralen met

γ-straling.

Niet alleen de bacteriën die verantwoordelijk

zijn voor het rottingsproces worden

onschadelijk gemaakt, maar ook insecten en

eitjes van insecten.

Als stralingsbron wordt kobalt-60 gebruikt dat bij verval β- en γ-straling

uitzendt. De kistjes fruit komen via een lopende band onder de bestraler. Dan

stopt de band even en wordt het fruit enige tijd doorstraald. Daarna schuift het

volgende kistje onder de bestraler.

3p 1 	Geef de vervalreactie van kobalt-60.

De β-straling die het kobalt uitzendt, draagt nauwelijks bij aan het onschadelijk

maken van bacteriën en insecten in het fruit.

1p 2 	Geef daarvoor de reden.

De grafiek van figuur 1 geeft aan hoeveel procent van de -straling door een

laag fruit van een bepaalde dikte wordt doorgelaten.

figuur 1

2p 3 	Bepaal de halveringsdikte van fruit voor de γ-straling van kobalt.

Na verloop van tijd vermindert de activiteit van de kobaltbron. De bron blijft

bruikbaar tot zijn activiteit gedaald is tot 12,5% van de oorspronkelijke waarde.

3p 4 	Bereken na hoeveel jaar de bron vervangen moet worden.

Het doorstralen van voedsel met γ-straling gebeurt op grote schaal. Toch

bestaan in consumentenkringen bezwaren tegen deze manier van houdbaar

maken van voedsel.

Men stelt vragen als: “Wordt het bestraalde voedsel zelf radioactief?”

2p 5 	Beantwoord deze vraag. Licht je antwoord toe.

Opgave 2 Zelfgemaakte stroommeter

Debby heeft zelf een stroommeter ontworpen. Deze bestaat uit een draaibare

magneet en een spoel van koperdraad dat om een brede PVC-pijp is gewonden.

De (as van de) spoel staat loodrecht op de noord-zuid-richting van het

aardmagnetisch veld. Als er geen stroom door de spoel loopt, wijst het puntje

van de magneet (de noordpool) naar het noorden. Zie figuur 2. Als er wel een

stroom door de spoel loopt, wekt de spoel een magnetisch veld op loodrecht op

de noord-zuid-richting. Daardoor draait de magneet over een bepaalde hoek.

Zie figuur 3. Beide foto’s zijn van boven genomen.

figuur 2 						figuur 3

2p 6 	Is in figuur 3 het uiteinde van de spoel dat zich bij de magneet bevindt een

noordpool of een zuidpool? Licht je antwoord toe.

In figuur 4 is de situatie van figuur 3 met vectoren

weergegeven.

2p 7 	Bepaal met behulp van figuur 4 de grootte van Bspoel.

Om haar stroommeter te ijken, bepaalt Debby het verband

tussen de stroomsterkte door de spoel en de hoek αwaarover

de magneet draait. Daarvoor schakelt ze een geijkte

stroommeter in serie met de spoel.

Haar metingen staan in figuur 5.

Voor stroomsterktes tussen 1 A en 2 A

is haar meter minder geschikt dan voor

stroomsterktes tussen 0 A en 1 A.

2p 8 	Leg aan de hand van de grafiek uit

waarom dat zo is.

Een stroommeter moet bij voorkeur een

zo klein mogelijke weerstand hebben.

De koperdraad die Debby om de PVC-pijp

heeft gewikkeld, is 0,50 mm dik.

Om de pijp heeft ze 40 wikkelingen

aangebracht. De (buiten)diameter van de

PVC-pijp is 12,5 cm.

5p 9 	Bereken de weerstand van haar stroommeter.

Opgave 3 Ionenmotor

Een Frans bedrijf heeft een zogenaamde

ionenmotor ontwikkeld voor gebruik in

ruimtevaartuigen. De satelliet Smart-1 (zie

figuur 6) die in september 2003 werd

gelanceerd, gebruikte zo’n ionenmotor om

naar de maan te gaan.

Smart-1 heeft een massa van 370 kg.

De motor levert een kracht van 7,0·10-2 N.

Deze kracht is te klein om het

ruimtevaartuig vanaf de aarde te lanceren.

1p 10 	Leg uit waarom de kracht van de

ionenmotor daarvoor te klein is.

Smart-1 is daarom eerst met een gewone

raket in een baan om de aarde gebracht.

Zie figuur 7. Deze baan is cirkelvormig met

een straal van 9,02·106 m.

De middelpuntzoekende kracht wordt

geleverd door de zwaartekracht. Op deze

hoogte is de zwaartekracht de helft van die

op het aardoppervlak.

3p 11 	Bereken de snelheid waarmee de satelliet

deze cirkelbaan doorloopt.

Nadat de satelliet enkele rondjes gedraaid heeft om alle systemen te testen en

de zonnepanelen uit te vouwen, wordt de ionenmotor ingeschakeld.

Stel dat de kracht van 7,0·10-2 N de enige kracht is die de snelheid van de

satelliet doet toenemen.

3p 12 	Bereken de tijd die nodig zou zijn om de snelheid van de satelliet met 1,0 m/s te

doen toenemen.

In de ionenmotor worden xenon-atomen geïoniseerd. Deze ionen (Xe+) missen

één elektron. De stuwkracht van de ionenmotor ontstaat door het uitstoten van

deze Xe+-ionen. Daarvoor worden de ionen door een elektrische spanning

vanuit stilstand op een snelheid van 16·103 m/s gebracht. Met die snelheid

vliegen ze de ruimte in. De massa van een Xe+-ion is 2,18·10-25 kg.

3p 13 	Bereken de spanning die de ionen doorlopen.

Opgave 4 Lensverwarming

Op de school van Sophie zijn bewakingscamera’s aangebracht. Tijdens koude

nachten kan de lens van zo’n camera beslaan. Om dat te voorkomen, heeft

Sophie een verwarmingselement bedacht.

Dit element bestaat uit vier gelijke weerstanden van 120 Ωdie langs de omtrek

van de cameralens zijn gelegd. In figuur 8 is daarvan een vooraanzicht

getekend. Sophie sluit een spanningsbron aan op de punten A en C. Daardoor

ontstaat een combinatie van een serie- en parallelschakeling zoals in figuur 9

schematisch is getekend.

figuur 8 						figuur 9

3p 14 	Toon aan dat de vervangingsweerstand van deze schakeling gelijk is aan 120 Ω.

2p 15 	Wordt in elke weerstand per seconde evenveel warmte ontwikkeld? Licht je

antwoord toe.

Sophie stelt de spanningsbron zo in dat de weerstanden samen per seconde

1,6 J warmte ontwikkelen. De spanningsbron levert dan dus een vermogen van 1,6 W.

3p 16 	Bereken de spanning die zij daarvoor moet instellen.

Als het verwarmingselement er voor zorgt dat de lens tijdens een koude nacht

op kamertemperatuur blijft, zal de lens niet beslaan.

Om te controleren of de spanning over het verwarmingselement goed is

ingesteld, legt Sophie de lens zonder verwarmingselement in de koude

buitenlucht. In 1,5 minuut daalt de temperatuur van de lens van 20,0 °C

naar 19,0 °C. De warmtecapaciteit van de lens is 190 J/°C.

4p 17 	Ga met een berekening na of het verwarmingselement tijdens zo’n nacht de

temperatuur van de lens op 20 °C kan houden.

Op een bepaald moment raakt het contactpunt B los. Daardoor wordt de

verbinding tussen de weerstanden R1 en R2 verbroken. Zie nogmaals figuur 9.

De spanning tussen de punten A en C blijft gelijk.

Op de uitwerkbijlage staat een tabel.

4p 18 	Kruis in de tabel op de uitwerkbijlage aan wat er met de warmteontwikkeling per

seconde (P) in elk van de vier weerstanden gebeurt.

Opgave 5 Watertank

Bij een Afrikaans dorpje is een watertank

geplaatst. Zie figuur 10. De cilindervormige

tank heeft een (binnen)diameter van 1,2 m en

een (binnen)hoogte van 1,6 m.

In de tank is water opgeslagen. Het dorp

gebruikt gemiddeld 350 liter water per dag.

3p 19 	Bereken het aantal dagen dat een volle tank

het dorp van water kan voorzien.

Als de tank bijna leeg is, vult een pomp de

tank met grondwater. De pomp levert een

vermogen van 250 W. Het water moet 7,0 m

omhoog worden gepompt.

4p 20 	Bereken hoe lang het duurt om 1,0 m3 water

de tank in te pompen.

In de tank bevindt zich een niveausensor.

Deze meet het waterniveau in de tank.

Figuur 11 is de ijkgrafiek van deze sensor.

2p 21 	Bepaal de gevoeligheid van de sensor.

Men wil het bijvullen van de tank automatisch

laten gebeuren.

Aan het automatische systeem stelt men de

volgende eisen:

	als het waterniveau onder de 0,20 m daalt,

slaat de pomp aan;

	als het waterniveau boven de 1,4 m stijgt,

slaat de pomp af.

Op de uitwerkbijlage is een begin gemaakt met de schakeling die er voor zorgt

dat de pomp automatisch in- en uitgeschakeld wordt. De uitgang van de sensor

is verbonden met punt A.

Als het signaal in punt B hoog is, werkt de pomp.

4p 22 	Maak in de figuur op de uitwerkbijlage de schakeling compleet zodat aan

bovengenoemde eisen is voldaan. Noteer ook op de uitwerkbijlage op welke

spanning elke comparator moet worden ingesteld.

Opgave 6 Krabnevel

Lees onderstaand artikel.

In hun kronieken hebben Chinese sterrenkundigen opgetekend dat in 1054 een heldere ster aan de hemel verscheen die zelfs overdag te zien was. We weten nu dat ze een zogenaamde supernova waarnamen. Dat is een ster die explodeert en daardoor grote hoeveelheden materie de ruimte in slingert.

Het restant van deze explosie is een enorme gaswolk die nog steeds uitdijt: de Krabnevel (zie de foto hiernaast).

De straal van de (bij benadering bolvormige) Krabnevel zoals wij die nu waarnemen, is ongeveer 5,5 lichtjaar. Een lichtjaar is een veel gebruikte afstandsmaat in het heelal: de afstand die het licht (met een snelheid van driehonderdduizend kilometer per seconde) in één jaar aflegt.

3p 23 	Bereken met behulp van de gegevens in het artikel de gemiddelde snelheid

waarmee de Krabnevel sinds de explosie uitdijt in de ruimte.

Ate is amateur astronoom en heeft zijn sterrenkijker op het midden van de

Krabnevel gericht. In het brandvlak van het objectief (de voorste lens van de

kijker) plaatst hij een plaat met lichtgevoelige sensoren.

Licht dat van één punt van de Krabnevel komt, mag als evenwijdig worden

beschouwd omdat de Krabnevel op zeer grote afstand staat. In figuur 12 zijn

twee lichtbundels getekend: lichtbundel A die van de bovenkant van de

Krabnevel komt en lichtbundel B die van de onderkant van de Krabnevel komt.

Van elke bundel zijn twee lichtstralen getekend. Figuur 12 is niet op schaal.

figuur 12

Het beeld van de Krabnevel wordt gevormd in het brandvlak van het objectief.

Figuur 12 staat ook op de uitwerkbijlage.

3p 24 Construeer in de figuur op de uitwerkbijlage het verdere verloop van beide

lichtbundels.

Het beeld van de Krabnevel op de lichtgevoelige plaat is bij benadering

cirkelvormig en heeft een diameter van 1,57·10-3 m. Ondanks de kleine

afmetingen van dit beeld kan er een foto van worden afgedrukt waarop veel

details te zien zijn. Dat komt omdat de pixels (= lichtgevoelige sensoren) op de

plaat zeer klein zijn: één pixel heeft een oppervlakte van 5,48·10-11 m2.

3p 25 	Bereken het aantal pixels dat informatie over de Krabnevel bevat.

De diameter van het beeld van de Krabnevel is dus 1,57·10-3 m terwijl de

diameter van de Krabnevel in werkelijkheid 11 lichtjaar is.

Voor de vergroting van het objectief geldt in dit geval: .

De brandpuntsafstand f van het objectief is 0,90 m.

3p 26 	Bereken de afstand tot de Krabnevel, in lichtjaar of in meter.

De Krabnevel staat op een enorme afstand van de aarde.

Berry en Ate discussiëren over de vraag wanneer de explosie plaatsvond

waaruit de Krabnevel is ontstaan.

Berry denkt dat de explosie gewoon in het jaar 1054 plaatsvond.

Ate zegt dat het veel langer geleden gebeurd moet zijn.

2p 27 	Leg uit wie van hen gelijk heeft.

einde

18

22

24