# Examen HAVO

2009

oud programma natuurkunde 1

tijdvak 1

donderdag 28 mei

13.30 - 16.30 uur

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.

Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.

Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen

worden.

Als bij een vraag een verklaring, uitleg, berekening of afleiding gevraagd wordt, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg, berekening of afleiding ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

## Opgave 1 Tsjernobyl, ruim 20 jaar later

In 1986 ontplofte in Tsjernobyl een kernreactor.

Grote hoeveelheden radioactieve stoffen werden bij dit ongeluk de lucht in geblazen. Door de wind verspreidden de stoffen zich over een enorm gebied.

Bij de ontploffing kwam een grote hoeveelheid Cs-137 vrij met een totale activiteit

van 85·1015 Bq. In een gebied van 3,0·103 km2 (drieduizend vierkante kilometer) in de directe omgeving van de centrale, de zogenoemde ‘verboden zone’, veroorzaakte het neergeslagen cesium een gemiddelde activiteit van 2,0·106 Bq/m2.

3p 1 	Bereken welk percentage van het vrijgekomen Cs-137 in dit gebied terechtkwam.

Bij het verval van een Cs-137-kern komen een β-deeltje en een γ-deeltje (γ-foton) vrij.

3p 2 	Geef de vervalvergelijking van Cs-137.

In de verboden zone wonen nog steeds mensen. De stralingsbelasting die zij ten gevolge van uitwendige bestraling oplopen, wordt voornamelijk bepaald door de absorptie van

γ-straling afkomstig van Cs-137; de β-straling van Cs-137 draagt daar nauwelijks aan bij.

1p 3 	Geef daarvan de reden.

Bij het verval van een Cs-137-kern komt een γ-deeltje vrij met een energie van 1,06·10-13 J.

Voor de equivalente dosis (het dosisequivalent) die een persoon oploopt, geldt:

Hierin is:

− 	H de equivalente dosis (in Sv);

− 	Q de zogenoemde weegfactor; Q =1 voor een γ-deeltje;

− 	E de energie die het lichaam absorbeert (in J);

− 	m de massa van de persoon (in kg).

Het gebied wordt af en toe bezocht door wetenschappers die de invloed van ioniserende straling op flora en fauna onderzoeken. Geschat wordt dat een persoon van 75 kg in dit gebied 2,4·105 γ-deeltjes per seconde absorbeert.

4p 4 	Bereken hoeveel dagen deze persoon maximaal in het gebied mag blijven zonder de dosislimiet per jaar te overschrijden voor individuele leden van de bevolking.

De activiteit van het Cs-137 in de verboden zone is inmiddels afgenomen tot 1,2·106 Bq/m2 en zal met de jaren verder afnemen.

3p 5 	Bereken de activiteit per m2 van het Cs-137 in het gebied over 90 jaar. Zoek daartoe de halveringstijd van Cs-137 op en neem aan dat de activiteit ervan alleen afneemt ten gevolge van radioactief verval.

In de verboden zone bevond zich een bos waarvan de bomen ernstig waren besmet. Men besloot om de bomen niet te verbranden maar om ze onder een dikke laag zand te begraven.

2p 6 	Beantwoord de volgende twee vragen vanuit het oogpunt van stralingsbescherming:

− 	Wat is het bezwaar tegen het verbranden van de bomen?

− 	Waarom is het begraven van de bomen onder een laag zand effectief?

## Opgave 2 Het parkietje van Tucker

Professor Tucker bestudeert al jaren het vliegen van vogels. Hij slaagde er in om een parkiet te leren vliegen in een windtunnel. Zie figuur 1. Als het vogeltje al vliegend op zijn plaats blijft, is zijn snelheid dus even groot als die van de lucht in de windtunnel. Door de parkiet een zuurstofmasker op te zetten, kon hij bovendien zijn energieverbruik bepalen.

Bij verschillende snelheden bepaalde Tucker

het vermogen dat het vogeltje voor het

vliegen moest leveren (het vliegvermogen P).

Zie de grafiek in figuur 2.

Tijdens één van deze metingen stond de

windsnelheid in de tunnel ingesteld

op 8,0 m/s.

Uit het zuurstofverbruik bleek dat de parkiet

daarbij in totaal 60 J energie had verbruikt.

Van de energie die de parkiet verbruikt, is

25% nodig voor het vliegen.

### 5p 7 	Bepaal de ‘afstand’ die de parkiet bij deze

meting heeft afgelegd.

In figuur 2 valt op dat vogels bij lage

snelheden een groot vermogen moeten

leveren. Om dat te begrijpen is figuur 3

getekend. Daarin is te zien dat het

vliegvermogen bestaat uit:

− het vermogen Pw nodig om de

wrijvingskracht te overwinnen,

− het vermogen dat is aangeduid met Pk.

Het vermogen Pk is uniek voor vogels;

lopende dieren hebben alleen met Pw te

maken.

2p 8 	Beantwoord de volgende vragen:

− Leg uit waarom Pw een stijgende functie is.

− Leg uit waarom vogels het vermogen Pk moeten leveren en lopende dieren niet.

Wanneer vogels grote afstanden moeten afleggen, vliegen ze met een snelheid (de zo-genaamde kruissnelheid) waarbij de arbeid die ze per meter verrichten zo klein mogelijk is.

Bij een snelheid van 10 m/s is de arbeid die de parkiet per meter verricht kleiner dan bij een snelheid van 8,0 m/s.

3p 9 	Toon dat aan met behulp van figuur 2 en een berekening.

In de figuur op de uitwerkbijlage zijn de zwaartekracht  en de wrijvingskracht op de parkiet getekend als hij met een constante horizontale snelheid vliegt.

Doordat hij met zijn vleugels lucht wegduwt, werkt er nog een derde kracht op de parkiet. De massa van de parkiet is 36 g.

### 5p 10 	Construeer in de figuur op de uitwerkbijlage de vector  en bepaal de grootte van deze kracht in newton.

Als de parkiet schuin omhoog vliegt, moet hij

meer vermogen leveren omdat zijn zwaarte-

energie dan toeneemt.

Als de parkiet met een constante snelheid van

8,0 m/s onder een hoek van 5,0° schuin omhoog

vliegt (zie figuur 4), blijkt hij 0,25 W meer vermogen te leveren dan bij dezelfde

horizontale snelheid.

4p 11 	Controleer dit extra vermogen met een berekening. Bereken daartoe eerst

hoeveel meter het parkietje stijgt in één seconde.

………………………………………………………………………………………………….

uittwerkbijlage vraag 10

## Opgave 3 Moderne koplamp

Er is tegenwoordig een koplamp in de handel

van het type dat in figuur 1 is afgebeeld.

In de koplamp zitten drie parallel geschakelde

lampjes (LEDjes) die ieder op een spanning

van 4,5 V branden.

Deze spanning wordt geleverd door een

spanningsbron bestaande uit drie batterijen die

ieder een spanning leveren van 1,5 V.

In figuur 2 zijn de batterijen en de lampjes

schematisch getekend.

De drie batterijen moeten zo met elkaar

verbonden worden dat de spanning tussen de

pluspool en de minpool van de spanningsbron

(de punten P en M) 4,5 V is.

Figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage.

2p 12 	Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de

verbindingsdraden tussen de batterijen.

2p 13 	Teken in de figuur op de uitwerkbijlage hoe de

drie lampjes op de punten P en M van de

spanningsbron zijn aangesloten.

Met volle batterijen kan de spanningsbron

50 kJ elektrische energie leveren.

Als de drie lampjes branden, levert de

spanningsbron een stroom van 0,028 A.

4p 14 	Bereken hoeveel uur de koplamp kan branden.

Op de koplamp zit een drukschakelaar die drie functies heeft:

1 Bij eenmaal drukken gaat de koplamp aan.

2 Bij nog een keer drukken gaat de koplamp knipperen.

3 Bij de derde keer drukken gaat de koplamp uit.

In figuur 3 is een automatische schakeling getekend die zorgt voor de eerste twee functies.

2p 15 	Leg uit hoe de schakeling ervoor zorgt dat de lampjes aangaan wanneer de drukschakelaar eenmaal wordt ingedrukt.

3p 16 	Leg uit hoe de schakeling ervoor zorgt dat de lampjes gaan knipperen wanneer de drukschakelaar nog een keer wordt ingedrukt.

Wanneer de schakelaar voor de derde keer wordt ingedrukt, gaan de lampjes uit. Bovendien wordt de schakeling dan in zijn begintoestand gezet zodat bij de volgende druk op de schakelaar de lampjes weer aangaan. Figuur 3 staat ook op de uitwerkbijlage.

2p 17 	Breid de schakeling op de uitwerkbijlage uit zodat deze ook functie drie kan uitvoeren.

uitwerkbijlage vraag 12 en 13

uitwerkbijlage vraag 17

## Opgave 4 Terugkeer in de dampkring

Figuur 1 is een tekening van een space

shuttle die in de dampkring terugkeert.

In figuur 2 is de baan van de shuttle

schematisch weergegeven.

In punt A komt de shuttle met grote

snelheid de buitenste lagen van de

dampkring binnen.

Door de grote luchtweerstand verliest hij in

korte tijd veel van zijn energie. In punt B is

de snelheid zo veel afgenomen dat de

shuttle als een gewoon vliegtuig naar de

landingsbaan kan vliegen.

In figuur 3 is het (v,t)-diagram

getekend tussen de punten

A (t = 0 s) en B (t = 15·102 s).

Figuur 3 staat ook op de uitwerkbijlage.

3p 18 	Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de afstand die de shuttle aflegt tussen de punten A en B.

Onder de mechanische energie van een voorwerp verstaat men de som van zijn kinetische energie en zijn zwaarte-energie, in formulevorm: Emech = Ek + Ez.

Tijdens de terugkeer in de dampkring wordt mechanische energie van de shuttle omgezet in warmte.

In punt A is zijn zwaarte-energie 1,1·1011 J en in punt B 7,2·109 J.

De massa van de shuttle is 92·103 kg.

4p 19 	Toon aan dat op het traject AB per seconde gemiddeld 1,9·109 J mechanische energie wordt omgezet in warmte. Gebruik daarbij bovenstaande gegevens en figuur 3.

Bij de twee volgende vragen mag je er vanuit gaan dat tijdens de hele vlucht het hitteschild van de shuttle per seconde 50% van deze 1,9·109 J aan warmte opneemt. De warmtecapaciteit van het hitteschild is 2,2·107 J/K.

4p 20 	Bereken na hoeveel seconden de temperatuur van het hitteschild 1000 K is gestegen.

Het hitteschild verliest ook warmte; dat gebeurt (vrijwel) geheel door uitstraling.

Na enige tijd wordt daardoor een bepaalde evenwichtstemperatuur bereikt. Het uitgestraalde vermogen is dan gelijk aan het opgenomen vermogen.

Voor het uitgestraalde vermogen Puitstraling geldt de formule:

Hierin is T de temperatuur van het hitteschild (in K) en k een constante waarvan de waarde gelijk is aan 1,1·10-4 W/K4.

2p 21 	Bereken de evenwichtstemperatuur die het hitteschild bereikt.

………………………………………………………………………………………………….

uitwerkbijlage vraag 18

Opgave 5 Elektrische deken

In een elektrische deken zitten twee even lange verwarmingsdraden. Door de draden op verschillende manieren op de netspanning aan te sluiten, heeft de deken drie verwarmingsstanden: I, II en III.

In figuur 1 is getekend hoe de draden op de

netspanning zijn aangesloten in stand I.

De weerstand van de draad tussen de punten A en C

is gelijk aan de weerstand van de draad tussen de

punten B en C: RAC = RBC = 529 Ω.

De weerstand tussen de punten A en B, die op de

netspanning zijn aangesloten, is in stand I gelijk aan

1058 Ω.

1p 22 	Leg dit uit met behulp van figuur 1.

3p 23 	Bereken het elektrisch vermogen van de deken in

stand I.

In stand II zijn de punten A en C op de netspanning

aangesloten. Zie figuur 2.

2p 24 	Leg uit dat de weerstand in stand II tweemaal zo

klein is als de weerstand in stand I.

In stand III blijven de punten A en C aangesloten op

de netspanning, maar zijn de punten A en B met

elkaar verbonden. Zie figuur 3.

2p 25 	Leg uit dat het vermogen in stand III tweemaal zo

groot is als het vermogen in stand II.

Volgens de fabrikant zijn de verwarmingsdraden

van nichroom (ρ = 1,1·10-6 Ωm) gemaakt en is de

totale lengte van de twee draden 19,3 m.

4p 26 	Bereken de diameter (dikte) van de draad.

De hier beschreven elektrische deken wordt niet

veel meer gebruikt omdat er zich soms problemen

voordoen met de brandveiligheid.

Een fabrikant schrijft in de gebruiksaanwijzing:

1p 27 	Leg uit waarom het veiliger is om geen kussen op de elektrische deken te leggen.