LANDELIJKE NORMVERGADERING NVON

VWO NATUURKUNDE 1 2009-05-25

Algemeen

Korte vragen, lange vragen worden gelijk doorspekt met hints

Slechte grafieken

Weer 75 punten, significantie en rekenfouten relatief zwaar bestraft.

NA1

Opgave 1 MONDHARMONICA

Vraag 1

A is langer, dus lagere frequentie, dus plaatje 3	goed

Foute opmerkingen over golflengte (bijv het is 1 labda) of luchtkolom	niet bestraffen

Vraag 2

Als een leerling met een verkeerde foutenmarge toch op a1 uitkomt	goed rekenen

Notennaam genoemd in plaats van letter en cijfer	goed

Foute bepaling T (maar verder consequent)	max 2 pt

Vraag 3

l=0,5labda ( 9,4 m/s : 										2 pt

l= labda ( 4,7	 m/s : 										2 pt

Vraag 4

Consequentiefout met 3 levert	goed

Inzicht dat er een knoop en een buik bijkomt (verder fout)	1 pt

Tekenen staande golf	goed

Opgave 2 NUNA 4

Vraag 5

Significantie klopt en zou leerling moeten weten

Vraag 6

Massa is legitiem argument	goed

Rolwrijving ook	goed

Laag bij de grond 	goed

Sterke motor		goed

Vraag 8

Rendement kan overal in rekening worden gebracht

Vraag 9

Voor een snelheid controleren	max 1pt

Bij rommelen richting gewenst antwoord alleen 2e bolletje	max 1 pt

Vraag 10

Opgave 3 LEGIONELLA

Vraag 11

Reciproke		- 1 pt

Gewoon U/T gebruik	0 pt

Eenheid V/T of U/T	- 1 pt

Reciproke en eenheid vergeten	max 0 pt

Jammer dat dit een  2 pt vraag is

Vraag 12

Verbinding aan/uit kan weggelaten worden	goed

Resetsignaal kan ook van achter eerste invertor worden gehaald

Een verkeer aangesloten draad (bijv reset verkeerd aangesloten) is niet een extra aansluiting en impliceert dus niet de max 4 pt.

Vraag 13

34,0 en beetje, de leerling concludeert 35	goed

Vraag 14

20,5 is tussentijds acceptabel afronden	goed

20,51 dus 20 meter	goed

Opgave 4 BRIL

Vraag 15

Evenwijdige bundel aan de hoofdas (en dan naar hoofdbrandpunt)	max 1pt

Vanuit een voorwerppunt getekend (een ruitje)	max 1pt

Tekenen van 1 goede randstraal rest goed	max 2 pt

Vraag 16

Bijas (door optisch midden blijft gelijk) beeld groter dus verder weg dus minder sterk	goed

Hij staat verder weg dus minder sterk		goed

Vraag 17

Verziend en oudziend mogen samengenomen worden als niet genoeg convergeren.

Negatieve lens dus bijziend		max 2 pt

Vraag 18

1,75 liter dus 11 of 12 pompslagen	1 pt

Elk verkeerd volume gedeeld door 0,15	1 pt

1 bar dus 1 slag	0 pt

Vraag 19

Volume neemt af	max 4 pt

Als diagram goed is, dan niet vallen over significantie in tabel	goed

Met een verkeerd verband kun je door de laatste 2 bollen 2 pt verdienen	2 pt

Vraag 20

Q=0 hoeft niet expliciet genoemd

Opgave 4 RADIUMVERF

Vraag 21

4,2 alfa en dergelijke	goed

“Amerikaanse methode” (boven en onder verwisseld)	goed

Uitgaan van deeltje met verkeerde massa	- 1pt

Vraag 20

In het tweede bolletje zit veel werk (veel fouten kunnen in de tweede bol)

In een keer voor het hele jaar	goed

Conclusie 0,82 dat is gevaarlijk (zonder andere uitleg)	goed

Niet opzoeken van deeltje (en dus 2 waarschijnlijk niet uitgerekend	max 2pt

Vraag 23

β straling kan misschien best uit horloge en in levende huid komen

kan ook door het glas

gamma straling kan wellicht pols passeren