# Examen natuurkunde MAVO-D.  24 mei 2000

1]	In het begin is er een groter temperatuursverschil met de omgeving. Daardoor koelt het water sneller af.

Ook goed is : In het begin verdampt het water sneller. Daar is warmte voor nodig.

2]	Q = m x c x (t = 0,2 [kg] x 4180 [J/kg K] x 25 = 20900 J = 21 kJ

3]	A

4]	Wrijvingskracht (banden), luchtweerstand. Ook goed is : Interne wrijving (motor)

5]	P = V x I

1840 = 230 x I

I = 1840 / 230 = 8,0 A.

V = I x R

230 = 8 x R

R = 230 / 8 = 28,75 (

Per draad dan 5 x 28,75 = 144 (

6]	B

7]	Ventilator koelt, voert warmte af.

8]	75 min = 1 ¼ uur. E = 2,0 [kW] x 1,25 [uur] = 2,5 kWh.

Kosten 2,5 x 22 = 55 cent.

9]	Condenseren.

10]	½ m v2 = m x g x h

½ v2 = 10 x h

½ x 302 = 10 x h

450 = 10 h

h = 45 m.

11]	temp gloeidraad = 2500 (C.

Koper smelt bij 1356 K (tabel) = 1083 (C.

Wolfraam smelt bij 3680 K = 3407 (C.

Conclusie : Koper kan de temperatuur van 2500 (C niet bereiken zonder te smelten, wolfraam wel.

12]	A.

13]	R = ( x l/A = 0,055 x 0,75 / 0,0030 = 13,75 (.

14]	C

15]	A

16]	A

17]	D

18]	Bewegingsonscherpte. Dan kan van de tijger zijn of van de hand die de camera vasthoudt.

19]	C

20]	B

21]	B

22]	D

23]	A

24]

NB : Je moet in de tekening hoek van inval = hoek van terugkaatsing hebben aangegeven of het beeldpunt van O hebben geconstrueerd.

25]

NB : Bij opgave 25 moet duidelijk zijn, dat de betonplaat loodrecht op de invallende bundel staat.

26]	D

27]	s = v x t

s wil je bepalen. De tijd t wordt gemeten met het echolood. V is de geluidssnelheid in water en die haal je uit de tabel.

28]	B

29]	1/60 + 1/20 = 1/60 + 3/60 = 4/60. Rv = 60/4 = 15 (.

Antwoord is dus B

30]	1223 km/uur = 1223/3,6 = 339,7 m/s.

Geluidssnelheid in lucht is 340 m/s. Hij haalt het dus net niet.

Maar… als je de uitkomst afrondt en zegt : v = 340 m/s, hij haalt het net wel, is het antwoord ook goed.

31]	A

32]	Voordeel : Schone energiebron, produceert geen kooldioxide. Put geen voorraden uit.

Nadeel : Tijdens de piekuren heb je niet genoeg. Ook goed is : Je hebt energie nodig om het water op te pompen.

33]	Water dient als transportmiddel voor de aardwarmte.

34]	Zonne energie, zonnepanelen, getijdencentrale, biogas.

35]	B

36]	Gas- of kolen gestookte centrales.

37]	10% wordt geleverd door gasverbranding. 10% van 6 x 107 J = 6 x 106 J.

Verbrandingswarmte aardgas = 32 x 106 J/m3.

6 x 106 / 32 x 103 = 200 m3 aardgas.

38]	Kernen vervallen tot andere kernen onder uitzending van alfa of beta deeltjes.

39]	C

40]	Het magneetveld bij de spoel verandert door de ronddraaiende aangever. Hiervoor ontstaat een (inductie)spanning in het spoeltje.

41]	D

42]	B

43]	De bovenste kaarsjes flakkeren onder invloed van de opstijgende warme luchtstroom van de onderste kaarsjes.