Uitwerkingen natuurkunde VWO-1999-I

───────────────────────────────────────────────────────

Opgave 1	Kilowattuurmeter

3p  1.	Uit P = VeffIeff volgt: Ieff = 2,7·103/225 = 12 A.

Dan is Imax = 2·Ieff = 2·12 = 17 A.

3p  2.	Het vermogen is 2,7 kW, dus is de energieomzetting per uur is gelijk aan 2,7 kWh.

Hiervoor zijn nodig 600·2,7 = 1620 omwentelingen.

De draaifrequentie is dus 1620/3600 = 0,45 omw/s.

alternatieve methode:

1 kWh = 3,6·106 J; het vermogen is 2,7·103 Js-1.

Voor het omzetten van 1 kWh is een tijd nodig van

t = 3,6·106/2,7·103 = 1,33·103 s

Per kWh maakt de schijf 600 omwentelingen, dus de draaifrequentie is: 600/1,33·103 = 0,45 omw/s.

──────────────────────────────────────────────────

Opgave 2	Plutoniumsmokkel

3p  3.	Een GM-teller is de beste keuze want daarmee zie je meteen resultaat. Bovendien kun je de activiteit kwantitatief meten. Een badge moet eerst ontwikkeld worden, terwijl je er kwantitatief geen meting kunt doen.

4p  4.	methode 1:

Δm = m(Pu-239) - m(U-235) - m(He-4)

Er zijn voor en na het verval van een kern evenveel elektronen, dus

Δm = 239,05216u - 235,04393u - 4,002603u = 0,005627u

1 u  931,49 MeV (Binas), dus Δm komt overeen met

0,005627·931,49 = 5,2415 MeV =

= 5,2415·1,602·10-13 = 8,40·10-13 J

methode 2:

U = Δmc2 ; Δm = m(Pu-239) - m(U-235) - m(He-4)

Er zijn voor en na het verval van een kern evenveel elektronen, dus

Δm = 239,05216u - 235,04393u - 4,002603u = 0,005627u

= 0,005627·1,66054·10-27 = 9,344·10-30 kg

U  = 9,344·10-30·(2,998·108)2 = 8,40·10-13 J

4p  5.	De halveringstijd van Pu-239 is 2,4·104 jaar

t = 2,4·104·365·24·60·60 = 7,57·1011 s

Er vervallen 1,4·1010 kernen per seconde (= A), dus

0

er zijn aanwezig:

N = 1,4·1010·7,57·1011/ln 2 = 1,53·1022 kernen.

m = 1,53·1022·239,052·1,66054·10-27 = 6,1·10-3 kg = 6,1 g

4p  6.	De dosis is de geabsorbeerde stralingsenergie per kg.

Per seconde ontsnappen (0,0070/100)·1,4·1010 = 98·104

γ-fotonen uit het potje.

In 1 uur zijn dat 3600·98·104 = 3,53·109 γ-fotonen.

De stralingsenergie is 3,53·109·0,030 MeV = 1,06·108 MeV

= 1,06·108·1,602·10-13 = 1,696·10-5 J.

Hiervan wordt 20% door de hand geabsorbeerd.

De stralingsdosis is dus:

Dhand =(20/100)·1,696·10-5/0,30 = 1,1·10-5 Gy (of Jkg-1).

─────────────────────────────────────────────────────

Opgave 3	Schommelbeest

4p  7.	Bij een harmonische trilling geldt:

F(t) = -cu(t)   en dus   a(t) = -c*u(t)

Bij grafiek B zijn de tekens niet tegengesteld.

Bij grafiek C zijn u(t) en a(t) niet rechtevenredig met elkaar, want de grafiek gaat niet door (0,0).

Grafiek D is geen rechte, dus daar zijn u(t) en a(t) ook niet rechtevenredig met elkaar.

3p  8.	Zie Binas tabel 25:

u(t) = r·sin(2πft)   en   a(t) = -4π2f2r·sin(2πfr),  dus

voor een harmonische trilling geldt  a(t) = -4π2f2·u(t)

De factor -4π2f2 is de helling van grafiek A.

Die helling is: -2,0 (m/s2)/5,0·10-2 (m) = -40 s-2.

0

──────────────────────────────────────────────────────

Opgave 4	Minispectrometer

2p  9.	Op absorberend oppervlak 1 valt het licht van het hoofdmaximum en van alle hogere orde maxima aan de linkerzijde daarvan.

Op absorberend oppervlak 2 vallen alle tweede- en hogere orde maxima rechts van het hoofdmaximum.

4p 10.	λv = d·sinαv , dus d = 400·10-9/sin16 = 1,45·10-6 m.

sin·αr = λr/d = 700·10-9/1,45·10-6 = 0,4824

Dan is αr = 29(

4p 11.	Zie antwoordmodel bij het correctievoorschrift en de bijlage bij de opgaven.

De invalshoek van de rode lichtstraal bij spiegel 2 bedraagt 75. De daar onder een hoek van 75 weerkaatste rode straal bereikt spiegel 3 onder een invalshoek van 53,5. Na weerkaatsing aan spiegel 3 onder een terugkaatsingshoek van 53,5, bereikt de straal in de tekening op de bijlage het vlak van de sensoren op een afstand van 24,3 mm van de trefplaats van de violette straal. Dat is in werkelijkheid een afstand van 24,3/40 = 0,608 mm.

Per sensor is de breedte dus 0,608/19 =  0,032mm = 32 μm.

(Afhankelijk van de interpretatie kan hier ook gedeeld worden door 20.)

4p 12.	Zie antwoordmodel bij het correctievoorschrift.

De sensorspanning wordt groter dan 0 V zodra de ondergrens (I = 1,5 Wm-2) van het bereik van de sensor wordt overschreden.

De maximale waarde van de sensorspanning is 5,0 V.

De lichtintensiteit waarbij de maximale sensorspanning van 5,0 V voor het eerst bereikt wordt, bedraagt

I = 5,0·2,2 + 1,5 = 12,5 W·m-2.

In de tekst is gegeven dat de grafiek lineair is.

3p 13.	Voor stap 1 moeten meer-bits AD-omzetters worden gebruikt, of sensoren met een steilere karakteristiek.

Voor stap twee moeten smallere en daarom méér lichtsensoren en dus meer AD-omzetters worden gebruikt.

(De software zal daaraan aangepast moeten worden.)

4p 14.	De ondergrens van het bereik van een sensor is 1,5 Wm-2.

Het maximale vermogen dat op één sensor mag vallen is dus

0

Pmax = 1,5·0,070·10-6 = 1,05·10-7 W = 1,05·10-7 Js-1

De golflengte is 415 nm. Dan is

Per seconde kunnen er dus in het beschouwde gebied maxi	maal op de sensor gevallen zijn:

n = 1,05·10-7/4,79·10-19 = 2,2·1011 fotonen

──────────────────────────────────────────────────────

Opgave 5	Gevoelige krachtmetingen

4p 15.	Uit ρ = m/V volgt V = m/ρ = 0,75/8,9·103 = 8,427·10-5 m3.

0

Aangezien ook geldt  V = (4/3)πr3 , is

2p 16.	Als de rechterarm van de balans omlaag is gekanteld, ligt Z links onder D. De zwaartekracht heeft dan een linksdraaiend en dus tegenwerkend moment.

Of: Als de rechterarm van de balans omlaag is gekanteld en het zwaartepunt zou boven D liggen, zou Z rechts boven D liggen. De zwaartekracht zou dan een rechtsdraaiend en dus meewerkend moment hebben.

4p 17.	Zie voor een tekening het antwoordmodel in het correctievoorschrift.

Fz = (0,42 + 2·0,75)·9,81 = 18,84 N.

De arm van Fz noemen we d.

Dan is:	Fz·d = 3,9·10-7·cos1

18,84·d = 3,899·10-7

		d = 3,899·10-7/18,84 = 2,070·10-8 m

en	ZD = 2,070·10-8/sin·1 = 1,186·10-6 m = 1,2 μm

4p 18.	Fgrav veroorzaakt een moment van

0,17·3,9·10-7 = 6,63·10-8 Nm  = Fgrav·d2

De arm van Fgrav is 0,34 m.

0

0

Dus Fgrav = 6,63·10-8/0,34 = 1,95·10-7 N

3p 19.De hoek tussen de omhooggaande straal en de door het spiegelende deel van het juk teruggekaatste straal bedraagt 2·0,17 = 0,34

tan0,34 = Δx/80 = 5,934·10-3    Δx = 0,4747 cm = 4,7 mm

5p 20.	Aangezien Δp = Δmv = FΔt is kracht de impulsverandering per seconde.

De impuls per foton is te berekenen uit de gegeven formule: p = h/λ.

De impulsverandering per foton is Δpf = 2p

Voor de (totale) impulsverandering per seconde moet het aantal fotonen per seconde berekend worden. Daarvoor moet eerst de energie per foton berekend worden uit

Uf = hc/λ

Het aantal fotonen per seconde is dan te berekenen uit N = Plaser/Uf

De kracht is dan te berekenen uit de totale impulsverandering per seconde:  F = NΔpf = 2Np

0

4p 21.

Q = 2,108·10-10 C ;  qe = 1,602·10-19 C

Er springen dus over:

(2,108·10-10)/(1,602·10-19) = 1,3·109 elektronen

3p 22.	Behalve de gravitatiekracht heeft ook de coulombkracht in deze situatie een aantrekkende werking. De berekende waarde voor de gravitatieconstante is dus te groot.

─────────────────────────────────────────────────────

Opgave 6	Snijden met water

2p 23.	27 ml water = 27 cm3 water = 27·10-6 m3 water;

Het passerend volume water per seconde is Av, dus

27·10-6 = A·850     A = 3,2·10-8 m2 = 0,032 mm2

3p 24.	Het waterverbruik is 27·10-6 m3 water per seconde.

De kinetische energie hiervan wordt berekend met Ukin = mv2

m = ρV = 998·27·10-6 = 26,95·10-3 kg

Ukin = ·26,95·10-3·8502 = 9,7·103 J = 9,7 kJ

3p 25.	FΔt = mΔv     F = (m/Δt)·Δv = 26,95·10-3·(850 - 20) = 22 N

4p 26.	De doorsnede van de cilinder is 0,040 m2 (= Az) en de doorsnede van de spuitmond is 3,2·10-8 m2 (3,176·10-8 m2)

De daalsnelheid van het wateroppervlak in de cilinder (de hoogteverandering van de zuiger per seconde) is dan:

(3,2·10-8/0,040)·850 = 6,75·10-4 m/s.

De arbeid per seconde = F·(Δh per seconde)

  F = 10·103/6,75·10-4 = 14,8·106 N

De druk van de lucht boven de zuiger is dan:

p = F/Az  =  14,8·106/0,040  = 3,7·108 Pa

──────────────────────────────────────────────── Einde